## Slide 1: Модернизация и изграждане на устойчив градски транспорт в град Пловдив
Обща стойност на проекта | 44 306 947 лв.
Безвъзмездна финансова помощ | 41 463 596 лв.
Собствен принос | 2 843 351 лв.
Дата на подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ | 2.07.2012 г.
Срок за изпълнение | 36 месеца
Партньори | не

## Slide 2: Цели на проекта
Главната цел е насърчаване на използването на устойчиви начини на транспорт
Социално-икономически цели:
  Подобряване нивото на обслужване и надеждността на обществената транспортна система на града
  Привличане на пътници от ЛМПС към устойчиви начини на транспорт
  Намаляване на вредните емисии, по-специално CO2, NO2, PM10
  Намаляване времето за придвижване с ОТ
  Подобряване на безопасността
  Подобряване на достъпността за лицата с увреждания до обществения транспорт.

## Slide 3: Компоненти на проекта
Компонент 1: Система за управление на градския транспорт (СУГТ)
Компонент 2: Светофари и контрол
Компонент 3: Велосипедни алеи
Компонент 4: Проучване за планиране на градския транспорт

## Slide 4: Компонент 1: Система за управление на градския транспорт (СУГТ)
1. Система за електронно таксуване на пътниците
  Бек офис;
  Автобусно оборудване (валидатори, автомати за продажба на билети, бордови трансмитери, електронни информационни табла);
  Автомати за продажба на билети на спирките и на закрити места;
  Клиентска медия (чип карти)
  Кондукторско оборудване (ръчни портативни контролни устройства)
  Общи разходи по въвеждане (инсталиране, тестване, интегриране на системата със съществуващите, обучение на персонала и др.)
2. Система за управление на автомобилния парк и информация за пътниците
  Информационни панели на спирките
  Оборудване на депото (трансмитери)
  Бек офис за управление на автопарка, включващ Централен Сървър;

## Slide 5: Компонент 2: Светофари и контрол (1)
1. Център за управление на трафика (ЦУТ).
  системeн сървър и бекъп сървър
  софтуер за наблюдение и адаптивно управление на трафика
  работни станции с „data/move” – клавиатури за CCTV камерите
  видео стена
  офис оборудване
  UPS за защита от токови удари
  климатична система и системи за охлаждане на ел. оборудването
  пожароизвестителна и пожарогасителна система
Ще бъде осъществено свързване на всички кръстовища в контролираната зона с центъра за управление на трафика (ЦУТ) през UMTS/HSPDA (3G) или LTE (4G).
2. Кръстовища
  Нови контролери инсталирани на всички кръстовища на контролираната зона
  Трафик детектори (Loop Detectors) на стратегически места

## Slide 6: Компонент 2: Светофари и контрол (2)
  Възможност за предоставяне на предимство на превозни средства на градския транспорт ОТ чрез система за автоматично локализиране на превозните средства (AVL – Аutomatic Vehicle Locaion).
  Светофарни дисплеи за обратно отброяване на времето за светофарите за пешеходци.
  CCTV камери за наблюдение на условията за движение от Центъра за управление на трафика.
  Замяна на всички светофари в контролираната зона с устройства, базирани на LED технология.
  Корекция на режимите на сигнализация и, ако е необходимо, на „оформлението” на някои кръстовища.
  Осигуряване на достъп за пешеходци със затруднена мобилност, включително чрез корекции на тротоара на пешеходната пътека и звукови сигнали за хора с увредено зрение.
3. Бордово оборудване (трансмитери)
4. Проучване на трафик сигнализацията с цел оптимизиране схемите и оптимално използване на възможностите на системата.

## Slide 7: Компонент 3: Велосипедни алеи (1)

## Slide 8: Компонент 3: Велосипедни алеи (2)
Етап 1: Изпълнение на вече проектирани маршрути (включително извършване на подобрения на съществуващите такива), разширяване на мрежата на север по бул. „България” през бул. „Васил Априлов” и предоставяне на по-улеснен достъп до центъра на града чрез бул. „Руски”. На този етап ще добавят 13,4 км нови велоалеи.
Етап 2: Разширяване на мрежата на запад, чрез свързване на тази, изградена в Етап 1 с бул. „Пещерско шосе” през бул. „Копривщица”, и разширяване на юг, включително в посока бул. „Никола Вапцаров”, ул. „Акад. Петър Динеков”, ул.„Калиакра” и ул. „Македония” (или 11,5 км допълнителни велосипедни ленти)
Етап 3: по-нататъшно разширяване на вече съществуващите маршрути в района на ж.к. „Тракия”, както и по бул. „Марица-юг” в източна посока ( или 12,2 км допълнителни велосипедни ленти)
Велосипедната мрежа ще включва съоръжения за безплатен паркинг на ключови места, където сигурността е гарантирана, като училища, обществени сгради, големи предприятия и др.
Компонентът включва също и изработването на проект за цялата велосипедна мрежа, който ще преразглежда и коригира и съществуващите вече алеи, ако е необходимо, за да се гарантира единността на спецификациите.

## Slide 9: Компонент 4: Проучване за планиране на градския транспорт
проучване за оптимизация на мрежата на обществения транспорт, като се използват възможностите, предлагани от прилагането на СУГТ. Веднъж влязла в експлоатация, СУГТ ще осигурява данни от системата за електронно таксуване и системата за управление на автопарка, които могат да бъдат ефективно използвани за планирането на системата на ОТ
въз основа на горните данни могат да бъдат предвиждани, според необходимостта, промени в структурата на тарифите, да се анализира приемането им от потребителите на ОT и техния възможен ефект върху действието на ОТ
стратегия по отношение на бъдещи договори с операторите в сектора на обществения транспорт и изготвяне на актуализирани такива, когато съществуващите изтекат
проучване на възможностите за обновяване на подвижния състав
преразглеждане на възможните мерки и политики за управление на трафика
преразглеждане на опциите, анализирани по текущата ОПРР, но не включени в настоящия проект, поради липса на зрялост на условията
подготовка и планиране за следващия програмен период на ОПРР, чрез определяне на средносрочни и дългосрочни цели.